## Slide 1
  基于选择性模拟的类脑计算架构设计与验证
背景意义
国内外研究现状与发展趋势
具身机器人、无人机等无源端侧设备可安装的神经形态芯片数量有限，无法部署大型脉冲神经网络模型，智能上限过低
  当前芯片神经元数量100万级，远不及小鼠皮层1400万（0.1瓦），人脑皮层160亿（20瓦）
  根据能量预算原理和活跃神经元头部效应，短时间内95%以上神经元不激发（暗神经元），区分活跃神经元与暗神经元，可以极大提高类脑架构计算效率，支持更大规模的模型
智能机理：各国纷纷推出脑计划，尝试破解大脑智能产生机制
类脑模型：以SNN为代表的类脑模型蓬勃发展，如瞬悉、天机
类脑芯片：多款神经形态芯片已面世，如TrueNorth、Loihi、达尔文
端侧类脑芯片：追求单芯片超高神经元与突触数量的架构还未出现
单芯片超高神经元与突触数量是大型类脑模型部署的基础

## Slide 2
  基于选择性模拟的类脑计算架构设计与验证
研究内容
考核指标：
针对具身机器人、无人机等无源端侧设备中类脑芯片支持的神经元与突触规模不足问题，依据大脑活动的稀疏性原理研究选择性模拟的新型类脑架构，大幅提升单芯片部署的逻辑神经元与突触数量，从而提高无源端侧设备的脉冲神经网络规模上限
在同等工艺下，单个动波脉冲类脑架构芯片实现逻辑神经元数量提升20倍，突触数量提升20倍，支撑大型脉冲神经网络模型在无源端侧设备部署。

## Slide 3
全脑模拟架构 vs. 选择性模拟架构
 | 传统类脑架构 | 选择性模拟架构 | 小鼠脑皮层 | 人脑皮层
运行方式 | 神经元全集模拟 | 活跃神经元分时模拟 （暗神经元占比95%） |  | 
单芯片神经元数量 | 100万级 | 2000万级 | 1400万 | 160亿
单芯片突触数量 | 1亿级 | 20亿级 | 1000亿 | 100万亿
实时性 | 低 | 高 |  | 
适合单人无源装备 | No | Yes |  | 
Notes: Darwin3:24*24tile，每个tile最多支持4096个逻辑神经元，总共约240W，不存在时分复用的情况。其提到工作频率（如300-400 MHz）。突触1亿。
Loihi2有128个核心，每个核心最多支持8192，大概100W。突触1.2亿到数亿（有压缩）